Ford’s ‘weerfabriek’ simuleert wereldwijde weersomstandigheden met één druk op de knop

- Ford's nieuwe testcentrum kan een enorm scala aan extreme weersomstandigheden simuleren - van vorst en hitte tot aan vocht uit het regenwoud

- Het testcentrum kan als eerste een hoogte van 5.200 meter simuleren om zo de Mont Blanc als hoogste berg van West-Europa te vervangen

- Het testcentrum kan het hele jaar door sneeuw, zon, regen, uitersten van -40 °C tot +55 °C en 95 procent luchtvochtigheid simuleren

AMSTERDAM, 14 december 2016 – Ford's nieuwe "weerfabriek" stelt engineers in staat om de toekomstige voertuigen te testen in de meest veeleisende omstandigheden uit de hele wereld. Hoogtes die hoger zijn dan de Mont Blanc, windsnelheden tot 250 km/h, sneeuw, zonlicht en regen zijn slechts enkele situaties die zullen worden gesimuleerd in het testcentrum van Ford.

De faciliteit zal het meest geavanceerde testcentrum in zijn soort zijn. Het testcentrum is het eerste centrum dat een hoogte van 5.200 meter weet te simuleren. Daarnaast kan het ook uitersten van -40 °C, de gemiddelde wintertemperatuur in Oost-Siberië, tot +55 °C, slechts 1,7 °Celsius onder de hoogste luchttemperatuur wereldwijd geregistreerd, en een 95 procent luchtvochtigheid bieden. *

De mogelijkheden van het nieuwe testcentrum zijn te zien in deze animatie.

"We reizen de hele wereld over op zoek naar de meest veeleisende weersomstandigheden om zo onze auto’s strenge tests te laten ondergaan. Binnenkort zal onze nieuwe ‘weerfabriek’ ons in staat stellen om veel van deze strenge en extreme omstandigheden efficiënt te kunnen simuleren, en kunnen we dezelfde omstandigheden zo vaak herhalen als nodig is" zegt Joe Bakaj, Vice President, Product Development bij Ford Europa.

Het testcentrum - Ford verwacht volgend jaar volledig operationeel te zijn - zal ingenieurs in staat stellen om aan maximaal negen verschillende voertuigen tegelijk te werken. Daarnaast kunnen comfort, veiligheid en operationele mogelijkheden worden getest, waaronder elektrische prestaties, remmen, airconditioning en het trekken van zware lasten.

Het testcentrum heeft een oppervlakte van 5.500 vierkante meter. Het bevat onder meer twee klimaat windtunnels, een hoogtekamer en vier ruimtes met klimaatregeling, waarvan er drie ook kunnen testen op vochtigheid. Het testcentrum is ook in staat om Ford's uitgebreide line-up van de prestaties van sportieve modellen als de Focus RS en de Ford Mustang onder hoge windsnelheden te testen.

Onder de Ford testfaciliteiten in Europa valt ook Ford Lommel Proving Grounds in België, de thuisbasis van een specifieke kuil-testing track, zijwindtesten en zoutwater- en modderbaden. Nieuwe Ford modellen worden in totaal onderworpen aan maar liefst 5,5 miljoen km aan duurzaamheidtesten.

# # #

*http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-recorded-temperature

Zelf rijden

Wilt u als redacteur zelf een keer rijden met één van de nieuwe Ford modellen, neem dan contact op met de afdeling PR van Ford Nederland via prfordnl@ford.com.

Uw lezers zijn uiteraard ook van harte welkom om een proefrit in te plannen bij één van de officiële Ford dealers. Het aanvragen van een proefrit kan via deze link: http://www.ford.nl/SBE/ProefritAanvragen/ProefritAanvragenPersonenautos

Ford Motor Company

Ford Motor Company is wereldwijd toonaangevend op het gebied van auto's en mobiliteit. Het bedrijf is gevestigd in Dearborn, Mich., Verenigde Staten. Het bedrijf heeft 203.000 werknemers en 62 fabrieken wereldwijd. De kerntaken zijn het ontwerpen, fabriceren, op de markt brengen, financieren en onderhouden van een volledig assortiment personenauto's, pick-ups, SUV's en elektrisch aangedreven auto's van het merk Ford. Ook het luxemerk Lincoln maakt deel uit van Ford. Daarnaast houdt Ford zich via Ford Smart Mobility ook intensief bezig met nieuwe mogelijkheden. Met dit plan streeft Ford ernaar om toonaangevend te zijn op het gebied van connectiviteit, mobiliteit, autonome auto's, de klantervaring en data analytics. Meer informatie over Ford, zijn internationale producten of over de Ford Motor Credit Company, vindt u op www.corporate.ford.com.

Ford Europa fabriceert, verkoopt en onderhoudt auto's van het merk Ford in 50 afzonderlijke markten en heeft ongeveer 53.000 werknemers in dienst. Joint ventures en zelfstandige activiteiten meegeteld, werken er ongeveer 68.000 mensen voor het bedrijf. Ford Europa bestaat uit Ford Motor Credit Company, Ford Customer Service Division en 24 productiefaciliteiten (16 eigen of geïntegreerde joint venture-faciliteiten en 8 zelfstandige joint venture-faciliteiten). De eerste auto's van Ford werden in 1903 naar Europa verscheept, hetzelfde jaar waarin Ford Motor Company is opgericht. De productie in Europa begon in 1911.

Voor meer informatie over Ford:

Ford Nederland B.V.

Afdeling Public Relations

Sebastiaan van de Pol

Telefoon: 020-5044778

E-mail: svandepo@ford.com

Mediasite: www.fordmediacenter.nl