Slimme verkeerslichten van Ford op groen voor hulpdiensten

- Ford test slimme verkeerslichttechnologie die weg kan vrijmaken voor ambulances, brandweerwagens en politieauto’s

- Systeem kan ook timinginformatie voor rood of en groen licht naar andere voertuigen sturen om verkeersstroom voor iedereen te verbeteren

- Proef maakt deel uit van groot project om voordelen te onderzoeken van het combineren van geautomatiseerde en verbonden voertuigen met netwerkinfrastructuur

Amstelveen, 29 maart 2022 – In noodsituaties kunnen externe factoren waardoor eerstehulpverleners vertraging oplopen, invloed hebben op hoe snel ze ter plaatse kunnen komen. In dergelijke situaties kunnen vertragingen fataal zijn.1

Ford heeft een verbonden verkeerslichttechnologie getest. Hierbij springt het verkeerslicht automatisch op groen, om duidelijkere routes te bieden voor ambulances, brandweerwagens en politieauto’s.2 Deze technologie kan ook helpen het risico op ongelukken te verkleinen dat wordt veroorzaakt door hulpverleners die door rood rijden.3

"Of het nu een brandweerwagen is die naar een brand rijdt of een ambulance die op weg is naar een ongeval; het laatste wat je wilt is dat de chauffeur in botsing komt met andere weggebruikers", aldus Martin Sommer, onderzoeksingenieur, Automated Driving Europe bij Ford Europa.

Ook zouden verkeersopstoppingen kunnen worden verminderd als verkeerslichten de timinginformatie voor het verspringen van rood naar groen licht met naderende voertuigen zouden delen.

De proef maakte deel uit van een breder project waarbij geautomatiseerde en verbonden voertuigen en een netwerkinfrastructuur op snelwegen, in steden en landelijke gebieden werden getest. Dit onderzoek illustreert Fords toewijding aan het toepassen van connectiviteit en innovatie om de rijervaring te verbeteren.

Zo werkt het

Om de technologie te testen, gebruikte Ford een weg met acht opeenvolgende verkeerslichten in Aken en twee stukken weg met drie opeenvolgende verkeerslichten net buiten de stad. Deze wegen zijn aangelegd door de partners van het project.

De Ford Kuga Plug-In Hybrid – het testvoertuig – is uitgerust met on-board units (voor communicatie met de infrastructuur) en rapid control prototyping-hardware (voor het uitvoeren van de prototypesoftware in het voertuig). Hierbij fungeerde de Ford Kuga Plug-In Hybrid als ambulance en als passagiersvoertuig voor de verschillende testscenario's.

Voor het testen van een noodsituatie gaf het testvoertuig een signaal aan de verkeerslichten om het licht op groen te zetten. Nadat het voertuig de kruising was gepasseerd, keerden de verkeerslichten terug naar de normale werking.

Voor het testen van dagelijkse rijsituaties ontving het testvoertuig de timinginformatie van wanneer de verkeerslichten van rood naar groen en van groen naar rood gingen. De Adaptive Cruise Control met Forward Alert-technologie van Ford paste vervolgens de snelheid van het voertuig aan om ervoor te zorgen dat een groter deel van het verkeer groen licht kreeg.4

Toen het verkeerslicht op rood stond, werd de snelheid van het voertuig ruim voor de kruising teruggebracht om de nadering van het voertuig zodanig te timen dat het verkeerslicht groen werd op het moment dat het voertuig aankwam, bijvoorbeeld van 50 km/u naar 30 km/u.

Voor voertuigen die voor een rood licht komen te staan, kan de technologie tevens helpen om hard remmen en de stilstandtijd te minimaliseren. Het voertuig ontving de verkeerslichtinformatie ruim voor de kruising en remde eerder af, wat hielp om opstoppingen te verminderen.

De communicatie tussen voertuigen en verkeerslichten wordt mogelijk gemaakt door C-V2X-technologie (Cellular Vehicle-to-Everything), een uniform platform dat voertuigen verbindt met de infrastructuur langs de weg, andere voertuigen en andere weggebruikers.

“Het in realtime uitwisselen van gegevens tussen auto's, hulpdiensten en verkeerslichten met behulp van de nieuwste mobiele telefoontechnologie, maakt het wegverkeer veiliger en efficiënter", aldus Michael Reinartz, directeur van Consumer Services and Innovation bij Vodafone Duitsland. "Intelligente verkeerslichtregeling helpt levens te redden wanneer elke seconde telt, en vermindert ook onnodige wachttijden en de CO2-uitstoot."

De ingenieurs van Ford hebben dit systeem getest als onderdeel van het project Corridor for New Mobility Aachen-Düsseldorf (ACCorD), gefinancierd door het Duitse federale ministerie voor digitaal en transport en ondersteund door RWTH University Aachen, Vodafone, Straßen.NRW (de wegbeheerder voor Noordrijn-Westfalen) en de stad Aken. Het project liep van januari 2020 tot maart dit jaar.

# # #

1 Experts zijn van mening dat de overlevingskansen van verkeersslachtoffers met maar liefst 40 procent kunnen worden verbeterd als ze slechts vier minuten sneller worden behandeld. https://ffkirnberg.files.wordpress.com/2011/11/rettungsgasse1.pdf

2 Deze functie wordt alleen ontwikkeld voor proefdoeleinden en is momenteel niet beschikbaar voor aankoop.

3 In 2017 waren ambulances in Londen betrokken bij zes ongevallen per dag en 2.265 in het jaar. In 2016 waren dat er 2.297.

https://www.mylondon.news/news/health/number-accidents-involving-ambulances-london-15615134

Uit onderzoek blijkt dat in Duitsland 39% van de ambulanceongevallen op kruispunten plaatsvonden wanneer een verkeerslicht op rood stond voor de ambulance.

https://publichealth.jmir.org/2021/11/e25897/

4 Bestuurdersassistentiefuncties zijn een aanvulling op en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de noodzaak van de bestuurder om het voertuig onder controle te houden.

Zelf rijden

Wil je als redacteur zelf een keer met een van de nieuwe Ford modellen rijden, neem dan contact op met de afdeling PR van Ford Nederland via prfordnl@ford.com.

Lezers zijn uiteraard ook van harte welkom om een proefrit in te plannen bij één van de officiële Ford dealers. Het aanvragen van een proefrit kan via www.ford.nl/handige-links/ik-wil/proefrit-aanvragen.

Ford Motor Company

Ford Motor Company is een wereldwijd bedrijf, gevestigd in Dearborn, Michigan. Ford zet zich in voor een betere wereld, waarin iedereen vrij is om te bewegen en zijn dromen na te jagen. Het Ford+ plan voor groei en waardecreatie van Ford combineert bestaande sterke punten, nieuwe mogelijkheden en actieve relaties met klanten om de ervaringen en de loyaliteit van die klanten te verbeteren. Ford ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt een volledige lijn van verbonden, steeds meer geëlektrificeerde personenauto’s en bedrijfswagens en luxe voertuigen van Lincoln. Ford streeft naar een leidende positie op het gebied van elektrificatie, verbonden voertuigdiensten en mobiliteitsoplossingen, waaronder self-driving technologie. Ook biedt Ford financiële diensten aan via Ford Motor Credit Company. Ford heeft wereldwijd ongeveer 183.000 mensen in dienst. Ga voor meer informatie over Ford, de producten en Ford Motor Credit Company naar www.corporate.ford.com.

Ford of Europe produceert, verkoopt en onderhoudt voertuigen van het merk Ford in vijftig afzonderlijke markten en heeft ongeveer 41.000 werknemers in dienst. Joint ventures en zelfstandige activiteiten meegeteld, werken er ongeveer 55.000 mensen. Ford Europa bestaat uit Ford Motor Credit Company, Ford Customer Service Division en veertien productiefaciliteiten (tien eigen faciliteiten en vier zelfstandige joint venture-faciliteiten). De eerste auto's van Ford werden in 1903 naar Europa verscheept, hetzelfde jaar waarin Ford Motor Company is opgericht. De productie in Europa begon in 1911.

Voor meer informatie over Ford:

Ford Nederland B.V.

Afdeling Public Relations

Sebastiaan van de Pol

Telefoon: 020-5044504

E-mail: prfordnl@ford.com

Mediasite: www.fordmediacenter.nl